รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

..................................................................

คุณสมบัติเฉพาะ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ล้านพิกเซล รายละเอียดประกอบด้วย

  - มีความละเอียดของภาพเป็นแบบ HD ได้สูงถึง 1280 (H) x 960 (V) Pixels

  - การรับภาพเป็นแบบ CCD  1.3 M Pixel CMOS ขนาด 1/3 นิ้ว

  - ระบบการบีบอัดภาพแบบ  MJPEG, MPEG-4 และ H.264 ได้

  - มีเลนส์ขนาดไม่น้อยกว่า 3 -9 mm แบบ Vari focal  และมี Infrared Collection

  - มีการปรับระดับการทำงานกลางวัน / กลางคืน เป็นแบบอัตโนมัติ

  - มีระบบการทำงานแบบ ICR สามารถทำงานที่ระดับแสง 0.08 lux เมื่อ IR LED ไม่ทำงาน

  - มี IR LED จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หลอด ระยะทำการ 25 เมตร

  - มีฟังก์ชั่นการปรับแสงแบบ White Balance Contrast , Saturation และ Sharpness ได้

  - สามารถกำหนดพื้นที่ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ไม่น้อยกว่า 5 พื้นที่

1.10 ในระบบ Intelligent Video มีฟังก์ชั่น Face Detection , Audio Detection , Blur Detection , Ethernet Detection, Smart Encoding ,Snapshot, Smart Focus, e-PTZ, Optimized และ i-frame setting เป็นอย่างน้อย

  - มีระบบการปรับภาพแบบ AWB, AES, AGC, exposure mode, white balanceและ privacy zone เป็นอย่างน้อย

  - สามารถทำงานได้พร้อมกันในการ remote monitoring, local recording and remote control

  - มีฟังก์ชั่นปรับตัวกรองแสงจ้าแบบ Digital Wide Dynamic Range (WDR)

  - ระบบไฟฟ้า เป็นแบบ (DC 12V) หรือ POE

  - สามารถปรับความเร็วที่ใช้รับส่งข้อมูลได้ตั้งแต่ 160k-8 Mbps

  - มีการชดเชยแสงแบบ Black Light Compensation (BLC)

  - อัตราส่วนสัญญาณรบกวนต่อสัญญาณอิเลคทรอนิกส์ 42 เดซิเบล หรือมากกว่า

  - มีโหมดการปรับแสงอัตโนมัติแบบอัตโนมัติและตามลำดับซัตเตอร์

  - มีความเร็วในการจับภาพ 1/3.125 -10000 วินาที หรือดีกว่า

  - มีค่าความไวแสง 0.1LUX/F1.2(Color), 0.005LUX/F1.2(B/W) , 0 LUX IR ON

  - มีรูปแบบการเชื่อมต่อเป็นแบบอีเธอร์เน็ตชนิด 10/100 Base-T

  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้มากถึง 3 Video Streaming

  - สามารถส่งสัญญาณภาพด้วยความเร็ว 30 FPS ที่ขนาดภาพ 1920 (H) X 1080 (V) หรือดีกว่า

  - สามารถรองรับโปรโตคอลได้หลายแบบเช่น HTTP, IPV4 , TCP/ IP, UDN, UDP, DNS SMTP, FTP, PPPoE, DHCP,DDNS, NTP, UPnP ,RTP,RTSP, ICMP และ ONVIF

  - มีช่องในการเชื่อมต่อ Micro SD/ SDHC Card สามารถบันทึกภาพลงบนตัวกล้องรองรับการทำงานไม่น้อยกว่า 32 GB

  - สามารถสั่งให้บันทึกภาพลงบน Micro SD/ SDHC Card อัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์จาก Video Motion Detection และ alarm input ได้

  - มีช่องในการเชื่อมต่อ Video output แบบ BNC อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ

  - รองรับการใช้งานเสียงแบบสองทาง (Two way audio) และมีช่องรับสัญญาณเสียงจาก

ภายนอกทั้งขาเข้า-ขาออก

  - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 C  ถึง 50 C

  - มีช่องรับสัญญาณแจ้งเตือนขาเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่องและขาออกไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

  - มีชุดหุ้มกล้องเป็น In/Out door housing waterproof : IP 67 และมีเอกสารรับรองจาก SGS

  - ได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพ CE, FCC, RoHS และ ISO9001

  - อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนต้องรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี จากผู้ผลิต

2.เครื่องบันทึกภาพดิจิตอล

  - เป็นเครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลชนิดสี แบบ Stand Alone ต่อกล้องได้ไม่น้อยกว่า 16 กล้อง

  - ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดภาพแบบ H.264 หรือ MPEG4 หรือ M-JPEG หรือดีกว่า

  - สามารถรองรับกล้อง IP ได้ 16 กล้องที่ความละเอียด D1

  - สามารถตั้งค่าความละเอียดในการบันทึกได้ที่ 400/480fps@D1, 200/240fps@720P , 100/120fps@1080P

  - สามารถตั้งรูปแบบการบันทึกได้หลายรูปแบบเช่น Manual, Schedule และ Motion Detection

  - แสดงสัญญาณกล้องออกทางจอมอนิเตอร์หลักได้แบบ HDMI และ VGA

  - การแสดงภาพแบ่งได้หลายแบบได้แก่ 1, 4, 8, 9, 16

  - มี Voice Output 1 ช่อง

  - มีพอร์ตต่ออลาร์มอินพุท 16 ช่องและอลาร์มเอ้าท์พุท 6 ช่อง

  - สามารถถ่ายโอนข้อมูลโดย USB, HDD External

  - มีฟังก์ชั่นดูย้อนหลังได้หลายแบบเช่น Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file,Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection

  - การ Search ดูข้อมูลย้อนหลังเป็นแบบ Time/Date, Alarm, MD & Exact search , Smart search

  - รองรับ HDD SATA 4 ลูกๆละ 2 TB ต่อลูก (ภายในบรรจุมา 1 ลูก)

  - สามารถรองรับการเข้ามา log-in ได้ถึง 4 client

  - รองรับพอร์ต เชื่อมต่อ RS-232, RS-485

  - รองรับโครงข่าย(Network) ได้หลายแบบ เช่น TCP/IP, DNS, DDNS, UDP, FTP, PPPOE , E-mail

  - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 5 องศาถึง 40 องศา

  - สามารถควบคุมการทำงานได้หลายทางได้แก่ ปุ่มหน้าเครื่อง, เม้าส์, รีโมท, แป้นควบคุม

  - สามารถซูมภาพในขณะที่ดูภาพย้อนหลัง (Playback)

  - สามารถรองรับกล้อง IP ได้หลายยี่ห้อ

  - มีสัญญาณการแจ้งเตือน (Alarm) เมื่อสัญญาณภาพสูญหาย (Video Loss)

  - โรงงานผู้ผลิตสินค้าต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นอย่างน้อย

3. จอรับภาพมอนิเตอร์ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เป็น LCD หรือ LED

3.1. เป็นจอรับภาพมอนิเตอร์สีชนิด LCD หรือ LED  มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

3.2. มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x 768 Pixel

3.3 มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

4. เครื่องไฟฟ้าสำรองชนิด 1 KVA รายละเอียดประกอบด้วย

4.1. เป็นเครื่องสำรองไฟชนิด On Line Protection หรือ Line Interactive หรือ ดีกว่า

4.2. มีขนาดไม่ต่ำกว่า 1000 VA. / 600 Watts

4.3. สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ที่ 220 Volts +/- 25 %

4.4. สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออกได้ที่ 220 Volt +/- 10 %

4.5. ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free

4.7. มี Surge Protection For Telephone Line

4.8. มี LED แสดงสถานะ Online On Battery

4.9. มีระยะเวลาการสำรองไฟ ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ที่โหลด 1000 VA

4.10. มีช่องเสียบ Output 3 ช่อง หรือดีกว่า

4.11. มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (No load shutdown system) เมื่อไม่มีการใช้งาน

4.12. ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.1291-2545) หรือ CE หรือ EN หรือเทียบเท่า

4.13. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 14001 พร้อมแนบเอกสาร

4.14. ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสำหรับงานนี้โดยเฉพาะพร้อมเอกสารแนบ

5. Rack Cabinet 19” ขนาดไม่น้อยกว่า 36 U

5.1 เป็น Rack Cabinet 19” ขนาดไม่น้อยกว่า 36 U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร

ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร

5.2 ภายในตู้ติดตั้งพัดลมระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

5.3 มีช่องเสียบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 ช่อง

6.  Switch  16 port

6.1  อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Ethernet  Switch)  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต 10 / 100 / 1000 T

6.2  อุปกรณ์ Switch ที่มีพอร์ตแบบ   10 / 100 / 1000 T

7.  Switch  8

7.1  อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Ethernet  Switch)  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต 10 / 100 / 1000 T

7.2  อุปกรณ์ Switch ที่มีพอร์ตแบบ   10 / 100 / 1000 T

8.  Access  point

8.1  ออกแบบมาเพื่อติดตั้งภายนอกอาคารแบบ Pole Mount  ได้อย่างเหมาะสม

8.2  มี status  LED  Indicator  แสดงสถานการณ์ทำงานอย่างน้อยดังนี้

-  LED  แสดงการต่อเชื่อมสัญญาณกับเครือข่าย Ethernet

-  LED  แสดงการทำงานในส่วนของ Wiless

-  LED  สำหรับค่า RF  Signal  Strength  ระดับสูง  ปานกลาง  ต่ำ  เป็นอย่างน้อย

8.3  มีเสาอากาศภายในตัวอุปกรณ์สามารถกระจายคลื่น  Directional  Antenna  ไม่น้อยกว่า 13 dBi

10. เสาสูง  12 เมตร

10.1  เป็นเสาไฟฟ้า

10.2  มี มาตรฐาน  มอก.รับรอง

11. เสาสูง  5  เมตร

11.1  เป็นเสาเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว ขึ้นไป

11.2  มี มาตรฐาน  มอก. รับรอง

12.  สายสัญญาณ  UTP

12.1  ชนิด CAT  6

ข้อกำหนดด้านการติดตั้งและบริการ

1. การติดตั้งระบบสายสัญญาณและระบบไฟฟ้า

1.1 การติดตั้งสายเคเบิลมีรายละเอียดดังนี้

1) การติดตั้งสายเคเบิลทั้งหมดนี้ให้รวมถึงการติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ทันที

2) การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับร้อยสายจับยึดสายเข้ากับเสาและตัวอาคารต้องคำนึงถึงการติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคตได้อีก

3) ในกรณีที่ติดตั้งภายนอกให้ใช้แบบแขวนอากาศและให้มีออกแบบการยึดตัวสายให้เหมาะสม

1.2 การติดตั้งสายสัญญาณมีรายละเอียดดังนี้

1) สายที่ใช้แป็นสายสัญญาณ UTP ชนิด CAT6 ที่รองรับการเดินภายนอกอาคาร         2) สาย UTP  ต้องเข้าปลายสายสัญญาณทั้งสองด้านด้วยหัว  RJ 45 ตัวผู้พร้อมบูธยางหุ้ม

1.3 การติดตั้งสายไฟฟ้า                                                                            			1) สายสัญญาณไฟฟ้าเป็นสายชนิดที่ใช้ภายนอกอาคารสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 70°C มีฉนวนหุ้มตัวนำเป็นแบบ PVC                                                                             		           2) ผู้เสนอราคาต้องยืนยันการสำรองอะไหล่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันส่งมอบงาน                                                                                                               		           3) มีคู่มือการใช้งานและคู่มือการบำรุงรักษาของอุปกรณ์เป็นภาษาไทยในรูปแบบเอกสารหรือ CD อย่างน้อย 1 ชุด

4) รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปีนับจากส่งมอบงานและเมื่อได้รับแจ้งการทำงานของชุดอุปกรณ์ขัดข้องต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน 48 ชั่วโมง สถานที่ติดตั้งหรือหากการนำไปซ่อมหรือตรวจเช็คต้องมีอุปกรณ์สำหรับใช้งานระหว่างซ่อมมาทดแทนทันทีและต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คระบบให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ทุกๆ 3 เดือนตลอดระยะเวลาการรับประกัน