รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

(ใหม่)

..................................................................

คุณสมบัติเฉพาะ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ล้านพิกเซล รายละเอียดประกอบด้วย

1.1 กล้อง Network camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1 Megapixel

1.2 เซ็นเซอร์รับภาพขนาด1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือดีกว่า

1.3 ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1 Megapixel

1.4 เลนส์แบบปรับได้ไม่น้อยกว่า 3-9 mm.

1.5 มี Infrared ระยะหวังผลไม่น้อยกว่า 25 เมตร

1.6 ความละเอียดในการสแกนภาพไม่น้อยกว่า 1280 (H) X 960 (V) และปรับความคมชัดของภาพแบบอัตโนมัติ

1.7 มีหน่วยความจำในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 256 M

1.8 มีระบบ Day/Night mode แบบ Mechanical

1.9 รองรับมาตรฐาน H.264, MPEG4และ MJPEG

1.10 มีระบบตรวจเช็คการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

1.11 มีการป้องกันน้ำในระดับไม่น้อยกว่า IP67

1.12 สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส

1.13 ได้รับมาตรฐานอย่างน้อย CE, FCC

1.14 การเชื่อมต่อสัญญาณแบบ 100 Base-TX Ethernet สำหรับ LAN และ WAN และ           Composite video

1.15 มีระบบความปลอดภัยแบบ Password Protection เป็นอย่างน้อย

1.16 มีอุปกรณ์จับยึดติดกับเสาและผนังได้อย่างมั่นคงแข็งแรง

2.เครื่องบันทึกภาพดิจิตอล

2.1  รองรับช่องสัญญาณจากกล้องไม่น้อยกว่า 16 ช่อง

2.2  ความจุของตัวเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 2 ตัว และสามารถใส่เพิ่มได้อีกไม่น้อยกว่า 3 ตัว

2.3 รูปแบบการบันทึกภาพอย่างน้อย H.264, MPEG4 และ M-JPEG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1 Megapixel

2.4 สามารถเลือกการบันทึกภาพแบบต่อเนื่องและตั้งเวลาได้

2.5  การเข้าดูสัญญาณรองรับ IE Browser ได้ไม่น้อยกว่า 100 Channel ทั้งแบบเต็มหน้าจอและซูมได้

2.6  การเข้าดูภาพย้อนหลังสามารถดูได้ไม่น้อยกว่า 4 ผู้ใช้งานพร้อมกัน

2.7  มีช่องต่อ Gigabit LAN Port ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สามารถทำ Load-Balancing ได้

2.8  มีระบบจัดการอนุญาตใช้งาน และการบันทึกผู้ใช้งาน

3. จอรับภาพมอนิเตอร์ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เป็น LCD หรือ LED

3.1. เป็นจอรับภาพมอนิเตอร์สีชนิด LCD หรือ LED  มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

3.2. มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x 768 Pixel

3.3 มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

4. เครื่องไฟฟ้าสำรองชนิด 1 kVA รายละเอียดประกอบด้วย

4.1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W

4.2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15 นาที

5. Rack Cabinet 19” ขนาดไม่น้อยกว่า 36 U

5.1 เป็น Rack Cabinet 19” ขนาดไม่น้อยกว่า 36 U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร

ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร

5.2 ภายในตู้ติดตั้งพัดลมระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

5.3 มีช่องเสียบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 ช่อง

6.  Switch  16 port

6.1 การเชื่อมต่อแบบ 10/100/1000T จำนวน 16 ช่อง

6.2 มีช่องเชื่อมต่อแบบ SFP จำนวน 2 ช่อง

6.3 มีหน่วยความจำ MAC address ไม่น้อยกว่า 8K

6.4 มี Buffer ไม่น้อยกว่า 2 MB

6.5 มี DRAM ไม่น้อยกว่า 16 MB

6.6 สามารถติดตั้งในตู้ Rack ขนาด 36U ได้

7.  Switch  8

7.1  อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Ethernet  Switch)  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต 10 / 100 / 1000 T

7.2  อุปกรณ์ Switch ที่มีพอร์ตแบบ   10 / 100 / 1000 T

8.  Access  point

8.1 ใน 1 ชุดประกอบด้วยเครื่องรับ-ส่งจำนวน 1 คู่ ทำงานแยกอิสระจากกัน

8.2 มาตรฐานที่ใช้งาน 802.11 a/n

8.3 การใช้งานรองรับ Power over Ethernet

8.4 สามารถเชื่อมต่อสัญญาณที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 54Mbps. ที่ระยะทางไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร

8.5 สามารถปรับเปลี่ยนกำลังส่งได้ด้วยการใช้โปรแกรม

8.6 ความถี่ที่ใช้งานต้องได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

8.7 มีช่องเชื่อมต่อการ Reset

8.8 มาตรฐานความปลอดภัยอย่างน้อย WEP, WPA/WPA2, Wireless STA (Client) connect list

8.9 สายอากาศเป็นแบบ Dual polarization อัตราขยายไม่น้อยกว่า 12 dBi

8.10 ระดับการป้องกันน้ำไม่น้อยกว่า IP65

8.11 ได้รับมาตรฐาน FCC และ CE

8.12 ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์อย่างมั่นคงแข็งแรง

10. เสาสูง  12 เมตร

10.1  เป็นเสาไฟฟ้า

10.2  มี มาตรฐาน  มอก.รับรอง

11. เสาสูง  5  เมตร

11.1  เป็นเสาเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว ขึ้นไป

11.2  มี มาตรฐาน  มอก. รับรอง

12.  สายสัญญาณ  UTP

12.1  ชนิด CAT  6

ข้อกำหนดด้านการติดตั้งและบริการ

1. การติดตั้งระบบสายสัญญาณและระบบไฟฟ้า

1.1 การติดตั้งสายเคเบิลมีรายละเอียดดังนี้

1) การติดตั้งสายเคเบิลทั้งหมดนี้ให้รวมถึงการติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ทันที

2) การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับร้อยสายจับยึดสายเข้ากับเสาและตัวอาคารต้องคำนึงถึงการติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคตได้อีก

3) ในกรณีที่ติดตั้งภายนอกให้ใช้แบบแขวนอากาศและให้มีออกแบบการยึดตัวสายให้เหมาะสม

1.2 การติดตั้งสายสัญญาณมีรายละเอียดดังนี้

1) สายที่ใช้เป็นสายสัญญาณ UTP ชนิด CAT6 ที่รองรับการเดินภายนอกอาคาร         2) สาย UTP  ต้องเข้าปลายสายสัญญาณทั้งสองด้านด้วยหัว  RJ 45 ตัวผู้พร้อมบูธยางหุ้ม

1.3 การติดตั้งสายไฟฟ้า                                                                            			1) สายสัญญาณไฟฟ้าเป็นสายชนิดที่ใช้ภายนอกอาคารสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 70°C มีฉนวนหุ้มตัวนำเป็นแบบ PVC                                                                             		           2) ผู้เสนอราคาต้องยืนยันการสำรองอะไหล่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันส่งมอบงาน                                                                                                               		           3) มีคู่มือการใช้งานและคู่มือการบำรุงรักษาของอุปกรณ์เป็นภาษาไทยในรูปแบบเอกสารหรือ CD อย่างน้อย 1 ชุด

4) รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปีนับจากส่งมอบงานและเมื่อได้รับแจ้งการทำงานของชุดอุปกรณ์ขัดข้องต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน 48 ชั่วโมง สถานที่ติดตั้งหรือหากการนำไปซ่อมหรือตรวจเช็คต้องมีอุปกรณ์สำหรับใช้งานระหว่างซ่อมมาทดแทนทันทีและต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คระบบให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ทุกๆ 3 เดือนตลอดระยะเวลาการรับประกัน